| ПРЕИМУЩЕСТВА низкий собственный вес ≈6250 кузов изготовлен из алюминиевых панелей с повышенной стойкостью к износу внутренняя ширина кузова 2,44 м позволяет установку двух европаллет в ширину при помощи автопогрузчика Задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками оси SAF INTRA на интегральных коробах и пневморессорах, первая ось подъёмная. Дисковые тормоза установка шкворня в двух положениях, позволяет оптимально распределить нагрузку на оси автопоезда с разной колесной формулой. информационный модуль (Smartboard) WABCO выводит на дисплей нагрузку на оси, возможные ошибки в работе и другие параметры полуприцепа. КОМПЛЕКТАЦИЯ подъемная ось информационный модуль WABCO Smartboard замок фиксации кузова HYFIX два положения установки шкворня дополнительные LED фонари заднего освещения корзина на 2 запасных колеса алюминиевая лестница ящик для инструментов емкость для воды с краном и мыльницей лопата и щетка боковая алюминиевая противоподкатная защита буксирная проушина 2 клин-башмака армированный ПВХ тент, сворачиваемый с направляющими («домики») 2 стяжные цепи контурная отражательная полоса 3М ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ 1 год, без ограничения пробега. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ Увеличение высоты ССУ Сцепной шкворень 3 ½” JOST или SAF Предохранительный клапан (гидрозамедлитель) Дисковая тормозная система Алюминиевые колесные диски | КУЗОВ прямоугольного сечения, передний борт наклонный. Боковые борта изготовлены из износостойких алюминиевых панелей. Пол изготовлен из алюминиевого листа толщиной 7 мм, последние 3 метра пола усилены листом алюминия до толщины 10 мм. Задний борт – клапан-ворота с двумя зерновыми люками. Кузов имеет механический замок фиксации «HYFIX», предотвращающий вертикальные перемещения кузова в движении. РАМА представляет собой два продольных лонжерона в виде двутавра, соединённых между собой поперечинами и усилителями. Изготовлена из шведской стали DOMEX, усилена пластинами в местах изгиба. ШАССИ три оси SAF INTRA на интегральных коробах и пневморессорах, первая ось - подъемная. Пневматическая система WABCO c информационным модулем (Smartboard) и краном регулировки уровня пола. Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты BPW c нагрузочной способностью 25 тонн. Опорная плита с возможностью крепления шкворня в двух положениях. Шкворень 2” JOST или SAF. Корзина на два запасных колеса. Боковая алюминиевая противоподкатная защита. 6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо – диски стальные Lemmerz - шины 385/65R22,5 Continental. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА дисковая, с электронно-пневматической системой активной безопасности WABCO EBS+RSS последней версии E с системой стабилизации против опрокидывания. Автоматическая регулировка тормозов. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА гидроцилиндр HYVA, с высокой скоростью подъема/опускания кузова ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА рабочее напряжение 24В. Система освещения: 2 задних комбинированных фонаря (LED/лампы), 2 дополнительных LED фонаря заднего освещения, боковые светодиодные маркеры (рожок), светодиодная подсветка номерного знака, бортовые желтые и белые светодиодные габаритные огни. ПОКРАСКА все детали покрыты эпоксидным грунтом и окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы – черный. Цвет кузова синий или рубин – фирменные, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из RAL каталога, при изготовлении техники под заказ. |
| --- | --- |

| Габаритная длина | mm | ≈10300 |
| --- | --- | --- |
| Габаритная ширина | mm | ≈2550 |
| Габаритная высота | mm | ≈3350 |
| Полная масса полуприцепа | kg | 43500 |
| Собственный вес | kg | ≈6250** |
| Нагрузка на 1-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 2-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 3-ю ось | kg | 9000 |
| Высота ССУ | mm | ≈1250 |
| Нагрузка на ССУ | kg | ≈13000 |
| Объем кузова | m3 | ≈40 |

Стоимость: 43 900  €*(евро)

доставка до Новосибирска 100 - 120 000 руб. с НДС.

# ٭ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

# **без учета веса следующего оборудования:

# -запасное колесо – 110 кг

# -тентовая конструкция – 130 кг

С уважением, Ферулев Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53

8-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos