Куда:

Коммерческое предложение от 05.01.2020 г.

Полуприцеп для перевозки леса MEGA (сортиментовоз)

видео полуприцепа-сортиментовоза MEGA:

https://www.youtube.com/watch?v=Nw4UHYjXqiA&list=PLrw39I_qGQmwhGPD4m1NJGB4JBw1jzy7e&index=9

фото на нашем сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/lesovozy/sortimentovoz-mega-3-osi-saf/

### Преимущества

• объем погрузочного пространства 80 м3
• низкая собственная масса ≈ 6500 кг ( с 6 парами стоек (коников) )
• внутренняя высота коников ≈ 2500 мм
• низкая высота погрузочной платформы ≈ 1550 мм
• система разборных переставных U-образных стоек (коников) из шведской стали DOMEX
• пол выполнен из высокопрочного рифлёного стального листа
• передняя стенка из алюминиевых панелей повышенной прочности
• рама усилена в местах повышенных нагрузок и рассчитана для работы в тяжелых условиях
• низкий центр тяжести делает полуприцеп менее валким на плохих дорогах и устойчивым в движении на больших скоростях
• первая ось подъемная

### Комплектация

Грузовая платформа: пол выполнен из высокопрочного рифлёного стального листа. Передняя стенка из алюминиевых панелей повышенной прочности. Высота передней стены 2650 мм. 6 штук U-образных, переставных, разборных, стоек (коников) высотой 2500 мм, выполненных из шведской высокопрочной конструкционной стали DOMEX, (в базовом исполнении).

Рама: Сварная конструкция, изготовлена из шведской стали DOMEX высокой конструкционной прочности. Усилена в местах повышенных нагрузок и рассчитана для работы в тяжелых условиях.

Шасси: три оси SAF INTRA CD (усиленные, на интегральных коробах и пневморессорах), первая ось - подъемная. Пневматическая система WABCO c манометром для контроля давления и краном регулировки уровня пола. Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты SAF c нагрузочной способностью 25 тонн. Шкворень 2” JOST или SAF. Оцинкованная корзина на два запасных колеса. Боковая алюминиевая противоподкатная защита. 6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Задний бампер – стальной.
6 полных пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками.
Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо, диски-стальные, шины- 385/65R22,5 от ведущих европейских производителей.

Покраска: все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным грунтом и окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы – черный, цвет стоек (коников) – красный, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из RAL каталога, при изготовлении техники под заказ.

Тормозная система: барабанная или дисковая, с электронно-пневматической системой активной безопасности WABCO EBS+RSS последней версии E с системой стабилизации против опрокидывания. Автоматическая регулировка тормозов.

Электрическая система: рабочее напряжение 24В. Система освещения ASPOCK/ RUBBOLITE.

### Стандартное оснащение

• Подъемная ось
• 6 штук U-образных, переставных, разборных, стоек (коников) высотой 2500 мм
• Оцинкованная корзина на 2 запасных колеса
• кран регулировки уровня пола COLAS
• манометр контроля давления
• боковая алюминиевая противоподкатная защита
• буксирная проушина
• 2 клин-башмака
• ящик для инструментов с замком
• рукомойник с краном и мыльницей
• аварийный треугольник, ключ для колес

• контурная отражательная полоса 3М

• защитные решетки задних фонарей
• защитный стальной козырек над краном и манометром
• стальная защита рукомойника
• бампер задний с брызговиком

### Дополнительно Вы можете заказать следующие опции:

- Увеличение высоты ССУ

- Сцепной шкворень 3,5" JOST или SAF

- Алюминиевые опорные домкраты

- Алюминиевые колесные диски

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритная длина mm ≈13880

- Габаритная ширина mm ≈2550

- Габаритная высота mm ≈3970

- Внутренняя длина коников mm    ≈13660

- Внутренняя ширина коников mm ≈2200

- Внутренняя высота коников mm ≈2500

- Полная масса полуприцепа kg 39000

- Собственный вес kg ≈6500

- Нагрузка на 1-ю ось kg 9000

- Нагрузка на 2-ю ось kg 9000

- Нагрузка на 3-ю ось kg 9000

- Высота ССУ mm ≈1250

- Нагрузка на ССУ kg от 11500

- Объем грузовой платформы m3 ≈80

ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ

• 1 год, без ограничения пробега.

Стоимость: 35600€*(евро) самовывозом из г. Брянск или из г. Москва,

Новорязанское шоссе, 13 (Люберцы)

٭ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

Год выпуска: 2020.

Наличие: в наличии 2 единицы.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos