Техническая спецификация полуприцепа

Габаритные размеры кузова, мм

- длина (с раздвинутой рамой)                                                                                                     16 320 (24 320);

- ширина (с уширителями) 	   2 530 (3 140);

- высота	                2 365;

Размеры грузовой платформы, мм

- длина гусака, мм                                                                                                                                           3500;

- длина (с раздвинутой рамой)	  11 600/19 600;

- погрузочная высота платформы под нагрузкой, мм                                                                                    895;

Высота седельно-сцепного устройства под нагрузкой, мм                                                                        1 230;

Радиус ометания, мм                                                                                                                            2 040/2 290;

МАССА

Полная масса, кг	              80 000;

Грузоподъемность, кг	              67 000;

Нагрузка на гусёк (технически - допустимая), кг					                          25 000;

Техническая нагрузка на ось (технически - допустимая), кг					       5 х 11 000;
ШАССИ
- Пара выдвижных опорных ног сзади полуприцепа грузоподъемностью 25 т. каждая.

- Выдвигающаяся центральная рама с промежуточной фиксацией через 500 мм., пункты для блокировки усилены.;
- Усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым (51 мм.) шкворнем 
- Опорное устройство механическое, с двухскоростным приводом, грузоподъемностью
 2 х 12 тонн с управлением справа;

- 2 Передвижных стола 350 х 2530 мм.

- 2 противооткатных башмака;

- Стальной ящик для пневматики;

- Выдвижные оцинкованные уширители с обеих сторон всего 20 шт. (2 х 10 шт.);

- Оцинкованные выдвижные знаки крупногабаритного ТС 4 шт., с стробоскопами и дополнительным проблесковым маячком;

ОСЕВЫЕ АГРЕГАТЫ

- 5 Осей SAF с барабанным тормозным механизмом, с усиленной балкой моста грузоподъемностью до 11 000 кг.;

- Четвертая и пятая ось – саморегулирующаяся (угол поворота 20 гр.) с системой блокировки сигналом по свету заднего хода;

- Первая ось – подъемная с управлением на полуприцепе;

- 5 манометров, по одному манометру на каждую ось;

КОЛЕСА И ШИНЫ
- Двускатная ошиновка;

- Колесо в сборе 22 шт. (включая 2 запасных);

- Шины размерностью 235/75 R 17,5 (Марка шин: выбор Манак-Авто);
- Стальные диски 6,75 х 17,5.

- Две оцинкованные корзины под запасные колеса крепятся на раме полуприцепа.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Система EBS 4S/3M с регулятором уровня платформы и контроля условий торможения и боковых сил в повороте для предотвращения опрокидывания, 2 датчика на третьей оси, 2 датчика на четвертой оси;

- Производитель – WABCO;
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 24 v в соответствии с ADR;

- Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 на передней стенке без проводов;

- Освещение номерных знаков (LED);

- Габаритные огни и боковое освещение диодные (LED);

ПОЛ

- Комбинированный (дерево + металл);

- Противоскользящее покрытие гуська и платформы;

НАДСТРОЙКА
- Передний инструментальный

- Трапы гидравлические двойного сложения.

- 12 стоек (коников)

- Цвет шасси красный RAL 3020, Диски колес серебристого цвета;