Алюминиевый самосвальный полуприцеп NW 3 А 44 PD, 2021 г.в.

В НАЛИЧИИ в Москве

Коммерческое предложение от 14.12.2021 г.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-polupritsep-nw-3-a-44-pd/

видеообзор отгрузок 44 куба алюминиевый:

https://www.youtube.com/watch?v=9joJAftz56A&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=pSr_NJnRfSs&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=gHuGaVYIz0s&t=1s

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 3 A 44 PD |
| --- | --- | --- |
| A Внешняя длина | мм | 11 310 |
| B Внутренняя длина | мм | 10 060 |
| M Внешняя ширина | мм | 2 550 |
| N Внутренняя ширина | мм | 2 460 |
| F Внешняя высота | мм | 3 330 |
| E Внутренняя высота | мм | 1 800 |
| L Колёсная колея* | мм | 2 040 |
| D Расстояние: шкворень – вторая ось | мм | 7 120 |
| K Высота седла | мм | 1 200 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1 310 |
| H Задний свес | мм | 1 627 |
| I Высота пола | мм | 1 530 |
| α Максимальный угол высыпки (разгрузки) | град. | (44( |
| Шины | - | 385/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 36 000 (техн. 39 000) |
| Собственный вес | кг | 6840 |
| Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 (техн. 15 000) |
| Кубатура | м3 | 44,6 |

1/ Все массы приводятся с полным оборудованием и допуском +/- 2%

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси

- 3-осное: оси SAF, нагрузка на ось до 9000 кг

- сварная рама из конструкционной стали повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- клапан поднятия и опускания платформы H-S

- клапан спускания воздуха из подушек

- подъемная первая ось автоматическая с возможностью ручного управления

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- складные боковые отбойники, изготовлены в соответствии с ЕСЕ

- логотип Wielton на раме полуприцепа.

- задний стальной бампер

Кузов

- кузов выполнен из листового алюминия и профилей

- роботизированная сварка элементов кузова и алюминиевых профилей

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- рабочая площадка с лестницей на передней стенке кузова

- задние клапан-ворота со ссыпным люком и наружными фиксаторами

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, спереди полуприцепа

- тент, сворачивающийся на бок

- балка, стягивающая борта

Тормозная система

- WABCO/HALDEX двухконтурная, соответствующая требованиям ECE

- автоматическая регулировка тормозов

- антиблокировочная система EBS с функцией Roll Stability System – „RSP”, „RSS” или „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE и АДР

- задние фонари комбинированные: стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни -LED; фонари заднего хода, противотуманные и указатели поворота – вольфрамовые лампочки

- освещение номерных знаков (LED)

- габаритные огни (LED)

- боковые катафоты

- светоотражающие таблички

- розетки для подключения 2x7 и 1x15 pin; розетка ABS/EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

диски стальные шины 385/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова желтый

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- запасное колесо в корзине на раме полуприцепа

- манометр

- бак для воды

- инструментальный ящик

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

Стоимость полуприцепа 54 900 Евро,

При оплате до 30.12.2021 г. предоставляется скидка 1000 евро,

Цена со скидкой 53 900 евро.

Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Отгрузка с Москвы или доставка до Вашего города попутным тягачем.

Цена указана с учетом дополнительного оборудования – клапан-ворот, а также ссыпного люка для зерна!!

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – федеральная трасса Р-254, Новосибирская область,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/