ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "РИАТ" на территории РФ

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10

ООО «МаксКар» предлагает Вам к поставке самосвальную платформу с центральным расположением осей. Прицеп предназначен для транспортировки инертных грузов со следующими техническими характеристиками:

Прицеп самосвальный с центральным расположением осей, разгрузка на заднюю сторону под углом 45°. Предназначен для перевозки сыпучих грузов. Платформа металлическая коробчатого типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: возможно отклонение снаряжённой массы не более чем на ± 3%, в зависимости от комплектации транспортного средства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Прицеп самосвальный задней разгрузки, предназначен для перевозки сыпучих строительных промышленных грузов. Кузов цельнометаллический прямоугольного сечения, изготовлен из стали S500MC, настил основания - 8 мм, панели боковых бортов - 5 мм;

- задний борт на верхней навеске с автоматическим открыванием при подъёме платформы;

- подъёмное устройство платформы гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности, управление из кабины автомобиля.

- пологование кузова с электрическим или ручным приводом.

- материал рамы: сталь 09Г2С, материал полок лонжерона и усилителей дышла: сталь S700 толщиной 10 мм.

- тент с каркасом и наматывающим устройством, площадка с лесенкой, крючок для тентования.

- тормозная система прицепа барабанного типа с ABS SORL.

- оси и подвеска BPW  9 тн. 1-я ось подъёмная.

- опрокидывающее устройство: гидроцилиндр HYVA с питанием от системы автомобиля. Управление подъёмом кузова осуществляется системой автомобиля.

- электрооборудование LED производства ERMAX (BPW).

- боковая защита, задний брус безопасности и светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН.

- противооткатные упоры 2 шт.

- запасное колесо, кронштейн крепления колеса с лебедкой под рамой.

- крепления шанцевого инструмента.

- механизм крепления кузова HYFIX.

- сцепная петля дышла 57,5 мм.

- опорное устройство.

- односкатная ошиновка. Шины Кама   385/65 R22,5, стальные диски ЧКПЗ 6+1

- крыло на каждое колесо производства BPW, брызговики на крыльях задней оси.

- полная дробеструйная обработка перед окраской.

цвет по желанию заказчика.

Стоимость прицепа – 3 700 000,00 руб.

Цена указана с учетом НДС 20% и Утилизационного сбора.

Самовывоз из г. Набережные Челны.

Доставим в Ваш город.

ПОСТАВКА ПРИЦЕПА МАЙ 2023 Г. !!!

С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 – многоканальный

maxcar54@mail.ru  - email
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

www.maxcar54.ru – наш сайт

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram

https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube