Куда:

Коммерческое предложение от 03 марта 2020 г.

полуприцеп-самосвал ZASŁAW NW.85.17.SHP.S 30 стальной кузов half-pipe, клапан, 30 м3

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-polupritsep-zaslaw-nw-85-17-shp-s-30-2019-g-v/

| Длина внутренняя 8 480 мм* Ширина внутренняя 2 335 мм* Ширина внешняя 2 550 мм* Высота кузова 1 640 мм* Объём кузова 30 м3* Собственный вес 6 920 кг* ±4% Грузоподъёмность 31 080 кг* Допустимая полная масса 38 000 кг* Высота седла тягача 1 200 мм* ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| --- | --- |

"*" – Размеры и массы, указанные в предложении, имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм, по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

РАМА:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип DOMEX 700 MC, дважды поддана дробеструйной обработке, а затем покрыта антикоррозийным слоем и лакированная высококачественными акриловыми лаками. Шасси лакированные в графитовый цвет RAL 7021,

- опорные ноги - технические,

- сцепной шкворень JOST 2”,

- задний бампер - уклонный, приспособленный под укладчик битумной массы,

- проушина для буксировочного троса.

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси BPW технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,

- пневматическая подвеска, укреплённая,

- механизм подъёма оси – центральный,

- автоматические тормозные рычаги AGS для версии с барабанными тормозами.

ТОРМОЗА:

- барабанныe.

ПНЕВМАТИКА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2-й и 3-й оси,

- манометр измерения давления,

- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

- стальные диски,

- пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- пол из стального листа HARDOX HB450, толщиной 5 мм,

- боковыe стенки из стального листа DOMEX, толщиной 4 мм,

- передняя стенка и клапан из стального листа DOMEX, толщиной 5 мм,

- 1 балка, соединяющая боковые стенки, складываемая,

- заднее закрытие: клапан,

- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,

- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- гидравлический цилиндр HYVA.

- hyfix.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- габаритные огни,

- боковые габаритные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

# боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

- пластмассовый инструментальный ящик с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник],

- противооткатные упоры – 2 шт.,

- операционный помост с барьером, установленный на раме,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

ЦЕНА самовывоз (г. Москва): 2 500 000 Руб.

Доставка попутным тягачем до Ващего города по согласованию.

СРОК ПОСТАВКИ:

В наличии в Москве.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

14 дней.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

предоплата 100% от стоимости транспортного средства.

ГАРАНТИЯ:

12 месяцев.

СЕРВИС:

Авторизованные Сервисные Партнёры [актуальный доступный список на интернет-сайте: www.zaslaw.eu].

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович

директор ООО "МаксКар"

8 (383) 233-32-53

8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)

стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.

(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")

maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru

наш канал на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

наша страница в интсаграмм:

https://www.instagram.com/maxcar54ru/