|  | Кому: |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

ООО «МаксКар» официальный дилер производителя полуприцепов GT7 предлагает Вам рассмотреть возможность приобретения бортового полуприцепа

Краткая характеристика и стоимость (с НДС)

| 1. | Бортовой полуприцеп ПП-28 (металлический борт, металлический пол, на трехосной тележке с пневмоподвеской, оси GT7, с TЕBS Wabco, бортовая сеть 24В) | 1 445 000 рублей срок поставки – 25 рабочих дней |
| --- | --- | --- |

Установка фитингов для контейнера 40 футов – 99 820 рублей

Установка фитингов на 2 контейнера по 20 футов – 159 200 рублей                                                             Установка осей BPW, SAF – 380 000 рублей.

Описание

Бортовой полуприцеп – это полуприцеп предназначенный для транспортировки грузов общего назначения, в том числе грузов строительного назначения и металлопроката, не требующих защиты от атмосферного воздействия.

Электронная тормозная система TЕBS шведского производства, которой оснащается бортовой полуприцеп GT7 отличается высокой эффективностью, что гарантирует безопасность эксплуатации полуприцепа.

Используются барабанные тормозные системы, которые более других подходят для эксплуатации по некачественным дорогам. Бортовой полуприцеп GT7 может быть адаптирован как к европейской модели тягача, так и к американской.

Технические характеристики

| Количество осей/колесо+запасное колесо | 3/6+1 |
| --- | --- |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 6 630 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27 870 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 34 500 |
| Нагрузка на седло (задняя ось тягача), кг | 10 500 |
| Нагрузка на телегу, кг | 24 000 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1 350 |
| Высота ССУ, мм | 1 200 |
| Габаритные размеры п/п, мм |  |
| длина | 13 820 |
| ширина | 2 550 |
| Расстояние между осями | 1 360 |
| Расстояние от шкворня до опорного ус-ва не менее, мм | 2 200 |
| Радиус габарита передней части п/п, не более, мм | 2 050 |

Условия отгрузки: самовывоз со склада Поставщика – Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Гагарина, д.7.

Условия оплаты: 50% предоплата в течение 5 календарных дней с даты выставления счёта, 50% на момент готовности оборудования.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание осевых агрегатов и арматуры GT7  производится выездной сервисной службой в месте эксплуатации транспортного средства. Выезд специалистов не позднее 3 рабочих дней с даты подачи заявки в электронном виде.

Ремонтные работы в период гарантии производятся в следующем порядке: замена деталей либо агрегатов, имеющих дефект, на новые, после замены - экспертиза причины поломки для установления факта гарантийного случая.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram