ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "РИАТ" на территории РФ

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10

Предлагаем Вам к поставке самосвальный полуприцеп HALF-PIPE модели 924900-127

Полуприцепы предназначены для транспортировки инертных грузов со следующими техническими характеристиками:

| Тип транспортного средства | Полуприцеп-самосвал HALF-PIPE |
| --- | --- |
| Модель | 924900-127 |
| Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм. | 9360х2550х3200 |
| Внутренние размеры кузова (ДхШхВ), мм. | 7 600х2305х1640 |
| Объем перевозимого груза, куб. м. | 27 |
| Показатели масс: |  |
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 7 200 |
| Оси | Оси BPW |
| Грузоподъемность, кг. | 30 900 |
| Полная масса, кг. | 38 400 |
| Нагрузка на ССУ, кг. | 11 400 |
| Нагрузка на тележку, кг. | 27 000 |
| Высота ССУ, мм. | 1 240 |
| Направление разгрузки/Угол подъема платформы, º | Назад / 45º …47º |
| Колея, мм. | 2050 |

Характеристики кузова:

- самосвальный кузов с задней разгрузкой;

- угол опрокидывания назад 45-47 гр.;

- материал кузова и толщины:

основание сталь HARDOX 450 толщина 5 мм.;

стенки сталь STRENX 700MC (DOMEX) толщина 4 мм.;

- задний борт:

на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;

- тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для обслуживания тента.

Характеристики шасси:

- верхняя и нижняя полки лонжеронов из стали STRENX 700MC;

- рама полуприцепа изготовлена из стали 09Г2С;

- опорное устройство BPW 800 (Германия), шкворень BPW (Германия);

- высота ССУ - 1 250 мм.;

- запасное колесо установлено на переднем борту полуприцепа.

Оси и подвеска:

- три оси и пневмоподвеска: BPW (Германия);

- Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;

- межосевое расстояние 1 310 мм;

- передняя ось подъемная.

Шины и диски:

- ошиновка односкатная, количество колес 6 шт. + 1 шт. запасное;

- автошина КАМА 385/65R22,5;

- диски ЧКПЗ (опциональная установка Lemmerz, Hartung).

- Крылья BPW (Германия).

Тормозная система:

- тормозные механизмы барабанного типа;

- ТEBS-E Wabco;

- автоматическая регулировка тормозов;

- стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккамуляторов.

Электрооборудование:

- двухпроводная система, рабочее напряжение 24V BPW (Германия);

- два задних гибридных комбинированных фонаря BPW (Германия);

- два фонаря полного габарита BPW (Германия);

- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем BPW (Германия);

- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;

- два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на заднем противоподкатном брусе.

Гидравлика:

- гидроцилиндр HYVA телескопический, фронтальный с проушиной на штоке.

Покраска:

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

- лакокрасочное покрытие толщина более 180-200 мкм.

- цвет рамы – черный;

- цвет кузова – желтый.

Прочее оборудование:

- система безопасности и контроля Smart Board Wabco с функцией контроля нагрузки на оси полуприцепа;

- 6 полных крыльев BPW (Германия), резиновые брызговики на двух задних крыльях;

- 2 стопорных башмака с держателем;

- держатель для одного запасного колеса;

- задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Стоимость полуприцепа 20 г.в. на осях BPW   –  2 610 000 рублей с НДС.

- Количество: 1 единица Гарантийные условия: на лакокрасочное покрытие 24 месяца, гарантия на гидроцилиндры, оси, подвеску, тормозную аппаратуру, опорные устройства, входящие в комплектацию полуприцепа предоставляется заводами изготовителями.

- Срок действия предложения: 30 календарных дней.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram