Куда:

Коммерческое предложение от 24.01.2020 г.

на поставку полуприцепа самосвала 9453-0000010-50, 2019 г.в.

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель | Объем кузова |
| --- | --- | --- | --- |
| Самосвальный | Grunwald | Gr-TSt 22 | 22 куб.м. |

Преимущества

- Проект разработан совместно с конструкторским бюро немецкой компании Langendorf;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали S700 MC. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Кузов сваривается из трех частей внахлест;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

Технические характеристики

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 220 |
| Геометрический объем, м3 | 22 |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Собственная масса, кг | 6 500 |
| Габаритная длина, мм | 8 765 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Габаритная высота, мм | 2 842 |
| Высота кузова по передней стенке, мм | 1 376 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
| Максимальный угол подъема кузова | 43º |
| Шины | 385/65 R 22,5 |

Конструкция шасси

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

- Усиленная плита сцепки.

- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

Конструкция кузова

- Борта и днище выполнены из стали 09Г2С. Борта толщиной 4 мм, днище толщиной 6 мм.

- Передняя стенка прямая, сталь 09Г2С.

- Задний откидной борт c углом наклона 15° выполнен из стали 09Г2С.

- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками снизу.

- Фартук усиления выполнен из стали 09Г2С.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр HYVA (Голландия) с нижним креплением.

- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

Оси и подвеска

- Пневматическая подвеска.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Межосевое расстояние 1 310 мм.

- З оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 100 мм и толщиной 51 мм.

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

Электрооборудование

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, количество колес 6+1 запасное.

- Шины KAMA, размерность 385/65 R 22,5.

- Стальные диски.

Покраска

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят двукратную дробеструйную обработку перед покраской.

- Цвет рамы – черный. Цвет кузова – серый(графит). Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

- Есть 2 варианта цвета (светло серый и темно серый).

Прочее оборудование

- Скручиваемый вбок тент.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Два держателя для запасных колес. Лебедка для запасного колеса.

- Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

Сертификация

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.

Стоимость, сроки и условия поставки

Стоимость: 2 235 000 ₽ с НДС

Условия оплаты полуприцепа: 100% предоплата.

Стоимость дополнительных опций*

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Подъемная ось | 50 000 ( + 3 рабочих дня) |

*другие дополнительные опции уточняйте у менеджеров

Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

Передача и осмотр полуприцепа по адресу Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13. либо Отгрузка со склада компании ООО "МаксКар", г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60, стоимость доставки + 100-120 000 руб. Итоговая стоимость с подъемной осью и с доставкой до Новосибирска составит: 2 405 000 руб., в т.ч. НДС 20%. Обзор самосвального полуприцепа Grunwald, 22 куб.м., 6500 кг., 2016 г.в.: https://www.youtube.com/watch?v=60huO1v0udQ https://www.youtube.com/watch?v=r1yCzve56q8&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=1 обзор Grunwald Gr-TSt 31 куб.м. самосвальный полуприцеп: https://www.youtube.com/watch?v=YSIhAE17RDM&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=15&t=0s самосвал Grunwald 34 куб.м., ССУ-1200 мм, 2019 г.в. отгрузка в г. Ужур, Красноярский край, 180619: https://www.youtube.com/watch?v=MH1TVsgazuI&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=15 самосвал Grunwald 38 куб. ССУ-1320, 2-х скатный отгрузка клиенту в респ. Саха (Якутия) 200120: https://www.youtube.com/watch?v=t7Rz2QT6FpQ&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=16

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: в наличии в Москве 2 ед.

Возможна доставка до вашего города.

Наличие: о наличии и комплектации полуприцепов, находящихся в наличии, уточняйте в отделе продаж.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100% - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: 4 недели.

Условия оплаты полуприцепа под заказ: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.

Условия отгрузки: Самовывоз – МО, город Химки, Квартал Клязьма, 1Б, строение 1.

Доставка до Вашего города попутным тягачем.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-polupritsep-grunwald-nm-tst-22-kub-m/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos/