Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам самосвальный полуприцеп NW 3 А 52 PD.

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 3 A 52 PD |
| --- | --- | --- |
| A Внешняя длина | мм | 11 310 |
| B Внутренняя длина | мм | 10 060 |
| M Внешняя ширина | мм | 2 550 |
| N Внутренняя ширина | мм | 2 460 |
| E Внутренняя высота | мм | 2 100 |
| L Колёсная колея* | мм | 2 040 |
| D Расстояние: шкворень – вторая ось | мм | 7 120 |
| K Высота седла | мм | 1 200 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1 310 |
| H Задний свес | мм | 1 627 |
| I Высота пола | мм | 1 530 |
| Максимальный угол высыпки (разгрузки) | - | (44( |
| Шины | - | 385/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 36 000 (техн. 39 000) |
| Собственный вес | кг | 7 100 |
| Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 |
| Кубатура | м3 | 52 |

1/ Все массы даны приблизительно с точностью до +/-2%.

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси

- 3-осное: оси SAF/BPW, нагрузка на ось до 9000 кг

- сварная рама из конструкционной стали S700 повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- стальные воздушные баки

- клапан поднятия и опускания платформы H-S

- клапан спускания воздуха из подушек

- подъемная первая ось автоматическая с возможностью ручного управления

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- складные боковые отбойники, соответствующие норме 73 ЕСЕ

- логотип Wielton на раме полуприцепа

- складной задний стальной бампер, соответствующий норме 58 ЕСЕ

Кузов

- кузов выполнен из листового алюминия и профилей

- роботизированная сварка элементов кузова и алюминиевых профилей

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- рабочая площадка на передней стенке кузова с лестницей со стороны водителя

- задний затвор - клапан-ворота с наружными фиксаторами

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO с верхним креплением, спереди полуприцепа

- тент плотностью 680 г/м2, сворачивающийся на бок

- балка, стягивающая борта

Тормозная система

- WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR

- автоматическая регулировка тормозов

- антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Roll Stability System – „RSP”, „RSS” или „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE и ADR

- задние фонари комбинированные:

- стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни - LED

- свет заднего хода, противотуманные, указатели поворота - лампочки

- освещение номерных знаков (LED)

- боковое освещение (LED)

- светоотражающие таблички

- 2 розетки для подключения 2х7+15 PIN и розетка EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

стальные диски шины Bridgestone 385/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- алюминиевые элементы химически очищены в процессе травления

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова RAL по выбору

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- манометр

- бак для воды

- инструментальный ящик

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram