| Тип полуприцепа | Производитель | Модель | Объем кузова |
| --- | --- | --- | --- |
| Самосвальный | Grunwald | Gr-TSt 38 | 38 куб.м. |

Преимущества

- Проект разработан совместно с конструкторским бюро немецкой компании Langendorf;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали OVAKO. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон. Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Кузов сваривается из трех частей внахлест;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

Технические характеристики

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 51 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 36 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 335 |
| Геометрический объем, м3 | 38 |
| Грузоподъемность, кг | 41 600 |
| Собственная масса, кг | 9 400 |
| Габаритная длина, мм | 10 290 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Габаритная высота, мм | 3 650 |
| Высота кузова по передней стенке, мм | 1 900 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
| Максимальный угол подъема кузова | 47º |
| Шины | 315/80 R 22,5 |

Конструкция шасси

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

- Усиленная плита сцепки.

- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

Конструкция кузова

- Борта и днище выполнены из стали S355 (Германия). Борта толщиной 6 мм, имеют ребра жесткости. Днище толщиной 8 мм.

- Передняя стенка прямая, сталь S355 (Германия).

- Задний откидной борт c углом наклона 15° выполнен из стали S355 (Германия).

- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками снизу.

- Фартук усиления выполнен из стали S355 (Германия).

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр HYVA (Голландия) с нижним креплением.

- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

Оси и подвеска

- З оси BPW Heavy Duty с балкой квадратного сечения грузоподъемностью 12 000 кг каждая.

- Ступичный механизм Eco Plus III.

- Воздушные подушки диаметром 360 мм.

- Рессорный рычаг, шириной 100 мм и толщиной 57 мм.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S..

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

Электрооборудование

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

Шины и диски

- Ошиновка двускатная, количество колес 12+1 запасное.

- Шины Michelin, размерность 315/80 R 22,5.

- Стальные диски.

Покраска

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят двукратную дробеструйную обработку перед покраской.

- Цвет рамы – черный. Цвет кузова – ЗЕЛЕНЫЙ. Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

Прочее оборудование

- Скручиваемый вбок тент.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Манометр для измерения давления в пневматической системе.

- Два держателя для запасных колес. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.

- Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

- Два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

- Два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00.

Сертификация

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.

Стоимость, сроки и условия поставки

Стоимость: 3 830 000 ₽ с НДС.

Стоимость дополнительных опций*

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Подъемная ось | 70 000 |
| Hardox 450 | по согласованию |
| Шкворень 3,5 | по согласованию |

Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

Срок поставки: ориентировочно 8 недель

Условия оплаты: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.

https://www.youtube.com/watch?v=t7Rz2QT6FpQ – отгрузка аналогичного полуприцепа в р. Саха (Якутия) С Уважением, Ферулев Владимир Александрович Ведущий менеджер ООО "МаксКар" 8-913-477-12-39 стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru