Кому:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23.07.2020 г.

на поставку полуприцепа-контейнеровоза

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Магистральный низкорамный контейнеровоз | Grunwald | Gr-VCSt LLB4 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали OVAKO. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Типы контейнеров | 1x20 Ft, 1x20 Ft HC, 1x30 Ft, 1x40 Ft, 1x40 Ft HC |
| Допустимая полная масса, кг | 47 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 36 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 100 |
| Грузоподъемность, кг | 42 300 |
| Собственная масса, кг | 5 850 |
| Габаритная длина, мм | 12 655 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Погрузочная высота (40 Ft HC/40 Ft контейнер), мм | 1 100/1 220 |
| Количество фитингов, шт | 8 |
| Шины | 385/55 R 22,5 |

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

- 8 фитингов производства Shneider.

- Грузовая площадка в задней части прицепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство импортного производства.

ОСИ И ПОДВЕСКА

- Пневматическая подвеска.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Разнесенные оси

- 4-я Подъемная ось

- 4 оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 70 мм и толщиной 65 мм.

- SAF (Германия) IntraDrum Custom Design с балкой круглого сечения. Рычаги подвески интегрального типа. Воздушные подушки диаметром 350 мм со стальным стаканом. Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы барабанного или дискового типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Система предотвращения опрокидывания полуприцепа – RSS (Roll Stability System).

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

ШИНЫ И ДИСКИ

- Ошиновка односкатная, количество колес 8.

- Шины KAMA/BFGoodrich.

- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской.

- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 8 полных крыльев.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Инструментальный ящик.

- Задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наличие: о наличии и комплектации полуприцепов, находящихся в наличии, уточняйте в отделе продаж.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100% - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: 4-6 недель с момента поступления авансового платежа.

Условия оплаты полуприцепа под заказ: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.

Условия отгрузки: Самовывоз – МО, город Химки, Квартал Клязьма, 1Б, строение 1.

| Наименование | Цена, ₽ |
| --- | --- |
| Полуприцеп Gr-VCSt LLB4 (стандарт) | 2 310 000 |
| Дополнительные опции* |  |
| 1-я Подъемная ось | 50 000 |
| Автоматическая самоустанавливающаяся ось | по согласованию |
| Резина Michelin HD XZE (385/55 R22,5) | по согласованию |
| Шкворень 3,5 | по согласованию |
| Итого |  |
| Итоговая цена полуприцепа | 2 360 000 |
| Количество полуприцепов | 1 |
| Срок поставки (в неделях)** | 4-6 |

*Другие дополнительные опции уточняйте у менеджеров

**Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

- Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения более подробной информации об условиях обращайтесь к менеджерам компании.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

Доставка до вашего города попутным тягачем. видеообзор 3-х осный универсальный контейнеровоз Grunwald Gr-VCSt Low-bed, оси SAF https://www.youtube.com/watch?v=UWWnnY8m2nA&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=14&t=0s Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-grunwald-gr-vcst-llb4-oblegchennyy/ С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos https://www.instagram.com/maxcar54ru/