Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам самосвальный полуприцеп NW 3 S 51 PD (ломовоз).

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 3 S 51 PD |
| --- | --- | --- |
| A Внешная длина | мм | 11 065 |
| B Внутренная длина | мм | 9 930 |
| Внешняя ширина | мм | 2 550 |
| Внутреняя ширина | мм | 2 374 |
| E Внутреняя высота | мм | 2 210 |
| D Расстояние: шкворень – вторая ось | мм | 6 810 |
| K Высота седла | мм | 1 200 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1 310 |
| H Задний свес | мм | 1 365 |
| I Высота пола | мм | 1 510 |
| Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки)* | мм | 10 040 |
| Максимальный угол высыпки (разгрузки) | - | 46° |
| Шины | - | 385/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 36 000 (техн. 39 000) |
| Собственный вес 1/ | кг | 7 800 |
| Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 (техн. 15 000) |
| Кубатура | м3 | 51 |

1/ Все массы приводятся с полным оборудованием и допуском +/- 2%

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси

- 3-осное: оси SAF/BPW, нагрузка на ось до 9000 кг

- сварная рама из конструкционной стали повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- клапан поднятия и опускания платформы H-S

- клапан спускания воздуха из подушек

- подъемная первая ось

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

- опорные ноги SAF/JOST

- складные боковые отбойники, изготовлены в соответствии с ЕСЕ

- логотип Wielton на раме полуприцепа.

- складной задний стальной бампер

Кузов

- кузов выполнен из стали Hardox

- роботизированная сварка элементов кузова

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- передняя стенка под наклоном 20°

- задний затвор – ворота /клапан

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, спереди полуприцепа

- тент плотностью 680g/m2, сворачивающийся на бок

- балка, стягивающая борта

Тормозная система

- WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR

- автоматическая регулировка тормозов

- антиблокировочная система EBS 2S/2M система Roll Stability System – „RSP” or „RSS” or „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE и АДР

- задние фонари комбинированные, с фонарями заднего хода, противотуманными, указателями поворота, треугольными отражателями

- освещение номерных знаков

- габаритные огни

- боковые катафоты

- светоотражающие таблички

- 2 розетки для подключения и розетка ABS/EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

стальные диски шины Bridgestone R-168 PLUS 385/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова RAL по выбору

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- манометр

- бак для воды

- инструментальный ящик

- лебедка

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram