Кому:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 10.09.2020 г.

на поставку полуприцепа-контейнеровоза

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Танк-контейнеровоз | Grunwald | 20-30 Ft 4axle |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали OVAKO. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Типы контейнеров | 20 Ft Tank, 20 Ft, 30 Ft Tank, 30 Ft |
| Допустимая полная масса, кг | 47 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 36 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 150 |
| Грузоподъемность, кг | 42 370 |
| Собственная масса, кг | 4 630 |
| Габаритная длина, мм | 9 460 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Погрузочная высота, мм | 1 308 |
| Количество фитингов, шт | 8 |
| Шины | 385/65 R 22,5 |

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

- 8 фитинга производства Shneider.

- Алюминиевая вспомогательная площадка в задней части полуприцепа, оборудованная сливным отверстием.

- Механическое двухскоростное опорное устройство импортного производства.

ОСИ И ПОДВЕСКА

- Пневматическая подвеска.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Подъемная ось

- 4 оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 70 мм и толщиной 65 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы барабанного или дискового типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Система предотвращения опрокидывания полуприцепа – RSS (Roll Stability System).

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Светодиодная оптика ERMAX TM11.

ШИНЫ И ДИСКИ

- Ошиновка односкатная, количество колес 8.

- Шины Cordiant.

- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской.

- Цвет рамы – синий. Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 8 полных крыльев.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- 4 интегрированных в раму тубуса для хранения инвентаря.

- Задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

- OptiLink Wabco.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наличие: о наличии и комплектации полуприцепов, находящихся в наличии, уточняйте в отделе продаж.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100% - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: 6-7 недель с момента поступления авансового платежа.

Условия оплаты полуприцепа под заказ: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.

Условия отгрузки: Самовывоз – МО, город Химки, квартал Клязьма, 1Б, строение 1

| Наименование | Цена, ₽ |
| --- | --- |
| Полуприцеп Gr-VCSt tank 20 4 axle (стандарт) | 2 560 000 |
| Дополнительные опции* |  |
| Вторая подъемная ось | 50 000 |
| Автоматическая самоустанавливающаяся ось (BPW) | 150 000 |
| Крепление ЗК | 20 000 |
| Зап.колесо + крепление ЗК | 50 000 |
| Резина Michelin | по согласованию |
| ADR подготовка | 50 000 |
| Итого |  |
| Итоговая цена полуприцепа | 2 660 000 (две ПО, ADR) |
| Количество полуприцепов | 1 |
| Срок поставки (в неделях)** | 6-7 |
| Итоговая стоимость | 2 660 000 |

*Другие дополнительные опции уточняйте у менеджеров

**Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

- Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения более подробной информации об условиях обращайтесь к менеджерам компании.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

Доставка до вашего города попутным тягачем. видеообзор 3-х осный универсальный контейнеровоз Grunwald Gr-VCSt Low-bed, оси SAF https://www.youtube.com/watch?v=UWWnnY8m2nA&list=PLrw39I_qGQmxrWn77AeDZT1C2AOimUBxZ&index=14&t=0s Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-grunwald-20-30-ft-4axle-tank/ С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos https://www.instagram.com/maxcar54ru/