Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам полуприцеп контейнеровоз NS 3 P 40.

Технические данные

| Технические параметры | Единица | NS3P40 |
| --- | --- | --- |
| А Внешняя длина | мм | 7 345 |
| Внешняя ширина | мм | 2 540 |
| D1 Ширина рамы сзади | мм | 1 300 |
| D2 Ширина рамы спереди | мм | 840 |
| Высота седла | мм | 1 150 / 1100*** |
| Высота платформы | мм | 1 170 / 1120*** |
| G Расстояние шкворень – 2 ось | мм | 6 320 |
| Колея | мм | 2 040 |
| H Колесная база | мм | 1 310 |
| B расстояние между замками (контейнер 40` HC) | мм | 12 098 |
| C расстояние между замками (контейнер 40`) | мм | 11 985 |
| M расстояние между замками (контейнер 30`) | мм | 8 918 |
| R расстояние между замками (контейнер 20`) | мм | 5 853 |
| S расстояние между замками | мм | 2 259 |
| Шины | - | 385/65 R22,5 385/55 R22,5*** |
| Допустимый полный вес | кг | 39 000 |
| Снаряженная масса | кг | 5480 |
| Нагрузка на ось (техн.) | кг | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 |

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства

*** Шины 385/55 R22,5 используются для контейнера 40` High Cube с высотой седла 1100 мм, доп.опция

Шасси

- стальная сварная конструкция из высокопрочной шведской стали

- 3 oси SAF/BPW, техническая нагрузка на ось до 9000 kg

- пневматическая подвеска

- подъемная первая ось

- клапан поднятия и опускания платформы H-S

- плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем, отвечающим нормам SAE

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- площадка в задней части полуприцепа

- транспортировка контейнеров: 2 x 20', 1 x 30', 1 x 40', 1 x 40 high cube, 1 x 20’ в средней позиции

- по четыре паромные петли на каждой стороне

- боковые защитные элементы из алюминия

- логотип Wielton на раме полуприцепа

- задний стальной бампер

Тормозная система

- WABCO, соответствует требованиям ADR

- антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE

- задние фары комбинированные

- габаритные огни (LED)

- задний ход, противотуманные, поворотники (лампочки)

- освещение номерных знаков (LED)

- боковое освещение диодное (LED)

- светоотражающие таблички

- 2 розетки для подключения и розетки EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

стальные диски шины Bridgestone 385/65/22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey/ RAL 3002 Red/ RAL 5017 Blue

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- Корзина запасного колеса

- ключ для крепления контейнеров

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 24 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram