ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "Grunwald" на территории РФ

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10

Предлагаем Вам к поставке самосвальный четырёхосный полуприцеп HALF-PIPE модели 924940, предназначенный для транспортировки инертных грузов.

Полуприцепы имеют следующие технические характеристики:

| Тип транспортного средства | Полуприцеп-самосвал HALF-PIPE |
| --- | --- |
| Модель | 924940-130 |
| Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм. | 10 035х2550х3100 |
| Внутренние размеры кузова (ДхШхВ), мм. | 8 200х2305х1640 |
| Объем перевозимого груза, куб.м. | 30 |
| Показатели масс: |  |
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 8 500 |
| Грузоподъемность, кг. | 35 300 |
| Полная масса, кг. | 43 800 |
| Нагрузка на ССУ, кг. | 11 800 |
| Нагрузка на тележку, кг. | 32 000 |
| Высота ССУ, мм. | 1 150 |
| Направление разгрузки/Угол подъема платформы, º | Назад / 45º …47º |
| Колея, мм. | 2050 |

Характеристики кузова:

- Самосвальный кузов с задней разгрузкой;

- Угол опрокидывания назад 45-47 гр.;

- Материал кузова и толщины: основание сталь HARDOX 450 толщина 5 мм.; стенки сталь STRENX 700MC (DOMEX) толщина 4 мм.;

- Задний борт: на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;

- Тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для обслуживания тента.

Характеристики шасси:

- рама изготовлена из стали STRENX 700MC (Швеция);

- опорное устройство BPW 750S / JOST L500S, шкворень BPW / JOST 2”;

- высота ССУ - 1150 мм.;

- запасное колесо установлено на переднем борту полуприцепа.

Оси и подвеска:

- Четыре оси и пневматическая подвеска с электронным управлением производства компании BPW;

- Межосевое расстояние 1 310 мм;

- Механизм подъёма оси: на 1-ой и 2-ой осях;

- Клапан подъёма первой оси с функцией частичной разгрузки при криволинейном движении, для уменьшения износа шин данной оси;

- Бесконтактный датчик - функция «Разгрузочный уровень»;

Шины и диски:

- Ошиновка односкатная, количество колес: 8 шт. + 1 шт. запасное;

- Автошины КАМА 385/65R22,5 (опциональная установка Michelin, Bridgestone);

- Диски ЧКПЗ (опциональная установка Lemmerz, Hartung).

- Крылья BPW.

Тормозная система:

- тормозные механизмы барабанного типа ТEBS-E Wabco 4S/3M;

- автоматическая регулировка тормозов;

- стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккамуляторов.

Электрооборудование:

- двухпроводная система, рабочее напряжение 24V BPW (Германия);

- два задних гибридных комбинированных фонаря BPW (Германия);

- два фонаря полного габарита BPW (Германия);

- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем BPW (Германия);

- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;

- два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на заднем противоподкатном брусе.

Гидравлика:

- гидроцилиндр HYVA телескопический, фронтальный с проушиной на штоке.

Покраска:

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

- лакокрасочное покрытие PPG (Италия): толщина 180-200 мкм.

- цвет рамы – черный;

- цвет кузова – желтый.

Прочее оборудование:

- система безопасности и контроля Smart Board Wabco с функцией контроля нагрузки на оси полуприцепа;

- 8 полных крыльев BPW (Германия), резиновые брызговики на двух задних крыльях;

- 2 стопорных башмака с держателем;

- 1 держатель для одного запасного колеса полуприцепа + 1 держатель для запасного колеса автомобиля;

- задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Стоимость полуприцепа на осях BPW   3 150 000  руб. с НДС

- Гарантийные условия: 12 месяцев без ограничений по пробегу.

- 10 лет от сквозной коррозии кузова, гарантия на гидроцилиндры, оси, подвеску, тормозную аппаратуру, опорные устройства, входящие в комплектацию полуприцепа предоставляется заводами изготовителями.

- Условия оплаты: 100%

- Срок действия предложения: 30 календарных дней.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram