# Коммерческое предложение от 05.02.2019 г.

# ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW 3 S 26 НP KONISCH, 2019 г.в.,

vin XD4NW300000000???

| Pама | Кузов |
| --- | --- |
| стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003 двухдиапазонные опорные ноги плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем задний бампер соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован дла распределения битумной массы боковая защита соответствующая норме 73 | грузовой отсeк изготовлен из листового металла HB 450 стены - 4,5 мм, пол – 4,5 мм лестничная площадка на кузове транспортного средства с балюстрадой и входом со стороны водителя задний затвор – откидной борт гидроцилиндр типа short-cover Binotto состав присоединения гидравлики тент 680g/m2 сворачивающийся набок балка стягивающая борта лого ВЕЛЬТОН на боковых стенах переняя стенка наклонна под углом 20˚ |
| Шасси |  |
| 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, пневмоподвеска, первая ось поднимается в автоматическом цикле клапан поднятия и опускания грузового кузова Высота ССУ – 1200 мм |  |
| Система торможения WABCO | Электрическое оборудование |
| соответствует требованиям ADR автоматическая регулировка тормозов антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | 24 v в соответствии с ECE и ADR, задние фары комплексные: светодиодные – LED: позиционные вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников освещение номерных знаков, (лампочки) габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) светоотражающие таблички, 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| Покраска |  |
| все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, покраска производится в автоматических камерах в RAL.... рама в цвет: серый RAL 7021 кузов в цвет: оранжевый |  |
| Колеса | Прочие элементы |
| стальные диски шины 385/65 R 22,5 - 6 штук (BRIDGESTONE) запасное колесо 385/65 R 22,5 - 1 штук (BRIDGESTONE) | 2 клина под колёса с креплением, инструментальный ящик с замком 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками Лебедка для одного запасного колеса бак для воды манометр измерения давления в подушках светоотражающие таблицы |
| Дополнительные опции |
| счётчик пробега 3,5-дюймовый шкворень система спуска воздуха с подушек две подъёмные оси (первая и третья) рекламная графика дополнительный свет заднего движения дополнительный рабочий свет освещение FULL LED алюминиевая лестница | ссыпное отверстие Резиновый шланг армированый для гидросистемы Резиновый бризговик на задним бампере на всю ширину полуприцепа ECAS Smart Board датчик измерения тормозных колодок нестандартный цвет грузовой отсeк изготовлен из листового металла HB 450 пол – 6 мм |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| K | Высота седла | mm | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 8 980 |
| B | Внутренняя длина | mm | 7 410 |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 370 |
| F | Внешняя высота | mm | 2 985 |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 550 |
| L | Колесная колея | mm | 2 090 |
| G | Межосевое расстояние | mm | 1 460 |
| D | Расстановка: шип – вторая ось | mm | 4 800 |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 |
| Н | Задний свес | mm | 1 460 |
| I | Высота пола | mm | 1 435 |
| Максимальный угол высыпки | - | ~46 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Собственный вес, при толщине пола – 4,5 мм | kg | 6 920 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9 000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |
| Кубатура | m3 | 26 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

ЦЕНА без дополнительного оборудования на условиях поставки DDP Москва:

Цена Товара за 1 шт. = 36 900 евро

АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

г. Москва, Солнечногорск

СРОК ПОСТАВКИ:

в наличии в Москве, цвет оранжевый, готов к отгрузке.

резервирование техники 10%, возможно оформление в лизинг.

Стоимость доставки до Новосибирска - 100 000 руб.,

срок доставки техники составит 10 дней.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru