| ПРЕИМУЩЕСТВА низкий собственный вес ≈5900 кг. низкая высота погрузки 3,20 м. Легкий и прочный кузов с подогревом, изготовлен из немецкого профиля FUDICAR с повышенной стойкостью к износу! Усилен в местах схода груза! толщина листа пола: 7 мм, последние 3 метра толщина 10 мм боковые борта усилены в зоне схода груза листами алюминия толщиной 4 мм рама в усиленном исполнении внутренняя ширина кузова 2,44 м позволяет установку двух европаллет в ширину при помощи автопогрузчика Задний борт клапан с одним зерновым люком. установка шкворня в двух положениях, для тягачей с колесной формулой 4х2 и 6х4 информационный модуль (Smartboard) WABCO выводит на дисплей нагрузку на оси зерновой рукав КОМПЛЕКТАЦИЯ подъемная ось информационный модуль WABCO Smartboard замок фиксации кузова HYFIX два положения установки шкворня дополнительные LED фонари заднего освещения корзина на 2 запасных колеса алюминиевая лестница ящик для инструментов емкость для воды с краном и мыльницей лопата и щетка боковая алюминиевая противоподкатная защита буксирная проушина 2 клин-башмака армированный ПВХ тент, сворачиваемый с направляющими («домики») контурная отражательная полоса 3М ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ 1 год, без ограничения пробега. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ Увеличение высоты ССУ Сцепной шкворень 3 ½” JOST или SAF Предохранительный клапан (гидрозамедлитель) Алюминиевые опорные домкраты Алюминиевые колесные диски | КУЗОВ прямоугольного сечения, передний борт наклонный. Боковые борта изготовлены из износостойких алюминиевых панелей. Пол изготовлен из алюминиевого листа толщиной 7 мм, последние 3 метра пола усилены листом алюминия до толщины 10 мм. Задний борт – клапан с двумя зерновыми люками и зерновым рукавом. Кузов имеет механический замок фиксации «HYFIX», предотвращающий вертикальные перемещения кузова в движении. РАМА Сварная конструкция, изготовлена из шведской стали DOMEX высокой конструкционной прочности. Усилена в местах повышенных нагрузок и рассчитана для работы в тяжелых условиях. ШАССИ три оси SAF INTRA CD (усиленные, на интегральных коробах и пневморессорах), первая ось - подъемная. Пневматическая система WABCO c информационным модулем (Smartboard) и краном регулировки уровня пола. Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты SAF c нагрузочной способностью 25 тонн. Опорная плита с возможностью крепления шкворня в двух положениях. Шкворень 2” JOST или SAF. Корзина на два запасных колеса. Боковая алюминиевая противоподкатная защита. 6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо – диски стальные - шины 385/65R22,5 Continental или Goodyear. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА дисковая, с электронно-пневматической системой активной безопасности WABCO EBS+RSS последней версии E с системой стабилизации против опрокидывания. Автоматическая регулировка тормозов. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА гидроцилиндр HYVA, с высокой скоростью подъема/опускания кузова ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА рабочее напряжение 24В. рабочее напряжение 24В, 2 х 7 полюсных разъема, без соединительных кабелей. Система освещения: 2 задних комбинированных фонаря (LED/лампы), 2 дополнительных LED фонаря заднего освещения, боковые светодиодные маркеры (рожок), светодиодная подсветка номерного знака, бортовые желтые и белые светодиодные габаритные огни. ПОКРАСКА все детали покрыты эпоксидным грунтом и окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы – черный. Цвет кузова синий или рубин – фирменные, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из RAL каталога, при изготовлении техники под заказ. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритная длина | mm | ≈9300 |
| --- | --- | --- |
| Габаритная ширина | mm | ≈2550 |
| Габаритная высота | mm | ≈3200 |
| Внутренняя длина кузова (низ) | mm | ≈8200 |
| Внутренняя длина кузова (верх) | mm | ≈8600 |
| Внутренняя ширина кузова | mm | ≈2440 |
| Внутренняя высота кузова | mm | ≈1630 |
| Полная масса полуприцепа | kg | 40000 |
| Собственный вес | kg | ≈5900** |
| Нагрузка на 1-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 2-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 3-ю ось | kg | 9000 |
| Высота ССУ | mm | ≈1250 |
| Нагрузка на ССУ | kg | ≈13000 |
| Объем кузова | m3 | ≈35 |

Стоимость: 42 500€*(евро), по курсу ЦБ РФ на день платежа, самовывозом из Москвы или Брянска.

+ Доставка до Новосибирска 120 000 руб. с НДС, либо 100 000 руб. без НДС

# ٭ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

# **без учета веса следующего оборудования:

# -запасное колесо – 110 кг

# -тентовая конструкция – 130 кг

Год выпуска:  2020 г.в.

Видео подобного полуприцепа 38 куб.м. на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=12H6UDzeCxs&t=35s

фото 38 алюм. на нашем сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/polupritsep-samosval-alyuminievyy-jm-kipper-38-m3/