Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам самосвальный полуприцеп NW 4 S 30 HP M4 (KONISCH®).

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 4 S 30 HP M4 |
| --- | --- | --- |
| A Внешняя длина без лотка | мм | 10 719 |
| А Внешняя длина с лотком | мм | 10 973 |
| B Внутренняя длина | мм | 9 440 |
| M Внешняя ширина | мм | 2 550 |
| N Внутренняя ширина в середине стены | мм | 2 426 |
| N Внутренняя ширина на верхнем краю | мм | 2 373 |
| F Внешняя высота до края борта /до верха тента | мм | 2 914 / 3 032 |
| E Внутренняя высота | мм | 1 425 |
| L Колёсная колея | мм | 2 040 |
| D Расстояние шкворень – третья ось | мм | 6 810 |
| D Расстояние шкворень – между второй и третьей осью | мм | 6 155 |
| K Высота седла | мм | 1 200 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1310 |
| H Задний свес без лотка | мм | 1213 |
| H Задний свес с лотком | мм | 1467 |
| I Высота пола | мм | 1491 |
| J Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки) | мм | 9 500 |
| Расстояние от шкворня до оси опорных ног | мм | 2435 |
| α Максимальный угол высыпки (разгрузки)* | град. | 44° |
| Шины | - | 385/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 44 000 (техн. 48 000) |
| Собственный вес (1 и 4 оси подъемные) | кг | 7 900 |
| Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 |
| Кубатура | м3 | 30 |

1/ Все массы приводятся с допуском +/- 3%

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси

- 4-осное: оси SAF/BPW, нагрузка на ось до 9000 кг

- сварная рама из конструкционной стали S700 повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- первая ось подъемная, автоматическая, с возможностью ручного управления

- четвертая ось подъемная, с ручным управлением

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем в соответствии со стандартом SAE

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- логотип Wielton на раме полуприцепа

- складные боковые защитные элементы

- складной задний стальной бампер, соответствующий норме 58 ЕСЕ, адаптирован для работы с асфальтоукладчиком

Кузов

- кузов KONISCH® выполнен из стали HB 450

- роботизированная сварка элементов кузова

- передняя и задняя стенки под наклоном 20˚

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- рабочая площадка на передней стенке кузова с лестницей со стороны водителя

- задний затвор – откидная створка с фиксаторами

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO типа short-cover, спереди полуприцепа

- замок фиксации опущенного кузова

- тент плотностью 680 г/м2, сворачивающийся на бок

- балка, стягивающая борта

Тормозная система

- WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR

- антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Roll Stability System – „RSP”, „RSS” или „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE

- задние фонари ASPOCK ECOLED II (full LED)

- динамический указатель поворота

- улучшенная видимость благодаря увеличенной площади поверхности стояночного и стоп-сигналов

- сменный рассеиватель устойчив к агрессивной среде и появлению царапин, легко монтируется и может использоваться для левой и правой стороны

- 2 розетки для подключения и розетка EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

стальные диски шины Bridgestone R-168 385/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова RAL по выбору

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 8 крыльев, задние крылья с брызговиками

- емкость для воды

- инструментальный ящик с замком

- светоотражающие таблички

- запасное колесо с корзиной

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram