# Коммерческое предложение от 07.09.2021 г.

Куда:

# ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ NW 3 S 33 НP М4, ССУ-1300 мм.

| Pама | Кузов |
| --- | --- |
| стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003 двухдиапазонные опорные ноги плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем задний бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы боковая защита соответствующая норме 73 | грузовой отсек изготовлен из листового металла HB 450 стены - 4,5 мм, пол – 4,5 мм лестничная площадка на кузове транспортного средства с балюстрадой и входом со стороны водителя задний затвор – откидной борт гидроцилиндр типа short-cover HYVA FC 191-5-07130-014A-K1295 состав присоединения гидравлики тент 680g/m2 сворачивающийся набок балка, стягивающая борта лого ВЕЛЬТОН на боковых стенах передняя стенка наклонна под углом 20˚ |
| Шасси |  |
| 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, пневмоподвеска, первая ось поднимается в автоматическом цикле клапан поднятия и опускания грузового кузова Высота ССУ – 1 300 мм. |  |
| Система торможения WABCO | Электрическое оборудование |
| соответствует требованиям ADR автоматическая регулировка тормозов антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | 24 v в соответствии с ECE и ADR, задние фары комплексные: светодиодные – LED: позиционные вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников освещение номерных знаков, (лампочки) габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) светоотражающие таблички, 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| Покраска |  |
| все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, покраска производится в автоматических камерах в RAL.... рама в цвет: серый RAL 7021 кузов в цвет: красный RAL 3002 |  |
| Колеса | Прочие элементы |
| стальные диски шины 385/65 R 22,5 - 7 штук | 2 клина под колёса с креплением, инструментальный ящик с замком 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками двойная корзина на запасные колёса бак для воды манометр измерения давления в подушках светоотражающие таблицы |
| АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА: |
| г. Москва |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |
| Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: |
| Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. СЕРВИС: |
| Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| K | Высота седла | mm | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 10 153 |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 730 |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 372 |
| F | Внешняя высота | mm | 3 214 |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 675 |
| L | Колесная колея | mm | 2 090 |
| G | Межосевое расстояние | mm | 1 360 |
| D | Расстановка: шип – вторая ось | mm | 6 120 |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 |
| Н | Задний свес | mm | 1 295 |
| I | Высота пола | mm | 1 486 |
| J | Высота во время максимального угла высыпки | mm | 9 546 |
| Максимальный угол высыпки | - | ~49,7 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9 000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |
| Кубатура | m3 | 33 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Цена Товара за 1 шт. = 41 900 Евро. Цена указана с учетом ссу 1300 мм. Срок поставки полуприцепов до 09.09.2021 г. Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/polupritsep-samosvalnyy-stalnoy-wielton-hp-konisch-nw-3-s-30-np-m4/ Видео отгрузок: https://www.youtube.com/watch?v=v-X4zqIoXrM&list=PLrw39I_qGQmw95xY9n5wKJcRH6JSxJ4yO&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=7BE28qV9g2c&list=PLrw39I_qGQmw95xY9n5wKJcRH6JSxJ4yO&index=26&t=23s

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/