Куда:

Коммерческое предложение от 05 марта 2020 г.

3-х осный полуприцеп ZASLAW NL.13.KP/201/338 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕРЕВА, в версии c переставными стойками в наличии.

УКРЕПЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ РОССИИ!!!

| Длина внешняя 13 740 мм* Длина внутренняя 13 550 мм* Ширина внешняя 2 550 мм* Высота грузовой платформы 1 506 мм* Высота стоек 2 300 мм* Собственный вес [6 пар стоек] 7 200 кг* ±4% Допустимая полная масса 38 000 кг* Высота седла тягача 1 300 мм* ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| --- | --- |

"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

РАМА:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, путём опускания в ванну с расплавленным до +420 С цинком / покрыта антикоррозийным слоем и лакированная высококачественными акриловыми лаками. Шасси лакированные в графитовый цвет RAL 7021.

- BPW необслуживаемые, механические с двумя скоростями выдвигания – 2 шт.,

- сцепной шкворень JOST 2”,

- задний бампер из нержавеющей стали, прикрученный,

- крюк для вытягивания полуприцепа в тяжелых условиях.

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси BPW технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,

- пневматическая подвеска,

- механизм подъёма первой оси – двусторонний,

- автоматические тормозные рычаги AGS.

ТОРМОЗА:

- барабанныe BPW Eco Plus 420x180 mm.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M антиблокировочная система,

- розетка EBS, пневматическое соединение: желтое и красное смонтированное под помостом на консоли,

- БРС – два быстроразъёмных соединения подачи воздуха для пневмоинструмента,

- манометр измерения давления,

- парковочные мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси,

- клапан выравнивания платформы H-S в задней части рамы.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 [Бренд по выбору производителя] - 6+1 шт.,

- стальные диски.

ГРУЗОВОЙ КУЗОВ:

- передняя стальная стенка, ажурная в верхней части, + стальные элементы – 3 пары для крепления 1-ой пары стоек с передней стенкой,

- система переставных стоек [1 платформа + 2 стальные стойки] фирмы TRAILIS H=2 300 мм - 6 пар,

- рифлёные стальные листы между основными балками пневматической и электрической системы в передней и задней части полуприцепа,

- крюки для ремней крепления груза – 5 пар на сторону,

- стальные противозахваты – 3 шт.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin] и [1x15pin] установлены на передней стене [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- габаритные огни,

- боковые габаритные огни,

- галогены – 2 шт. на передней стенке с защитой,

- галогены – 4 шт. по бокам полуприцепа,

- галогены – 2 шт. на бампере,

- стальная защита для задних ламп.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- корзина запасного колеса – 1 шт.,

# боковая алюминиевая защита в соответствии с ECE,

- пластмассовый инструментальный ящик [600x470x380 мм] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник, шланг подачи воздуха, пневмопистолет, защитные очки],

- противооткатные упоры – 2 шт.,

- пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.

- лестница для доступа в полуприцеп, установленная под задним свесом,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- маркировка транспортных средств в соответствии 48 ECE.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/lesovozy/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

ЦЕНА самовывозом: 2 450 000 Руб.

Доставка до Новосибирска – 120 000 руб. с НДС, 105 000 руб. без НДС.

СРОК ПОСТАВКИ:

В наличии 4 шт. в г. Москва, Екатеринбург, Вологда, Санкт-Петербург.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

14 дней.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

предоплата 100% от стоимости транспортного средства.

ГАРАНТИЯ:

12 месяцев.

СЕРВИС:

Авторизованные Сервисные Партнёры [актуальный доступный список на интернет-сайте: www.zaslaw.eu].

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович

директор ООО "МаксКар"

8 (383) 233-32-53

8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)

стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.

(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")

maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru

наш канал на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

наша страница в интсаграмм:

https://www.instagram.com/maxcar54ru/