Куда:

Коммерческое предложение от 25.06.2019 г.

на поставку алюминиевого полуприцепа самосвала Gr-TSt 27 Al, 2019 г.в.

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель | Объем кузова |
| --- | --- | --- | --- |
| Самосвальный | Grunwald | Gr-TSt 27 Al | 27 куб.м. |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;

- Алюминиевый кузов;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из шведской стали S700 MC. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Категория транспортного средства |  |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 220 |
| Геометрический объем, м3 | 27 |
| Грузоподъемность, кг | 32 250 |
| Собственная масса, кг | 5 750 |
| Габаритная длина, мм | 8 962 |
| Габаритная ширина, мм | 2 540 |
| Габаритная высота, мм | 3 052 |
| Высота кузова по передней стенке, мм | 1 450 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 470 |
| Максимальный угол подъема кузова | 46º |
| Шины | 385/65 R 22,5 |

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Усиленная плита сцепки.

- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

- Конструкция выполнена из алюминия

- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидроцилиндр HYVA (Голландия) / Binotto (Италия) с нижним креплением на выбор.

- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

ОСИ И ПОДВЕСКА

- Подъемная ось

- Пневматическая подвеска.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Межосевое расстояние 1 310 мм.

- З оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 70 мм и толщиной 65 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

ШИНЫ И ДИСКИ

- Ошиновка односкатная, количество колес 6+1 запасное.

- Шины KAMA, размерность 385/65 R 22,5.

- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской.

- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Скручиваемый вбок тент.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Манометр для измерения давления в пневматической системе.

- Держатель для запасного колеса. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.

- Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100%,

при оформлении в лизинг резервирование минимальным возвратным авансом 100 тыс. руб.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: В наличии всего 2 единицы.

| Наименование | Цена, Евро |
| --- | --- |
| Полуприцеп Gr-TSt 27 Al (стандарт) | 42 000, в т.ч. НДС 20% |
| Дополнительные опции* |  |
| Подъемная ось | Входит в цену |
| Итого |  |
| Итоговая цена полуприцепа | 42 000, в т.ч. НДС 20% |
| Количество полуприцепов | 1 |
| Срок поставки (в неделях)** | В наличии в г. Москва |
| Итоговая стоимость | 42 000 по курсу ЦБ РФ на день оплаты. |

Доставка до Новосибирска + 120000 руб., в т.ч. НДС 20% в течение 7 рабочих дней.

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

Видео на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=R52Sr5AGlSQ

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos/