Уважаемые Господа!

Благодарим вас за обращение в нашу компанию.

Мы рады предложить вам лесовозный полуприцеп BENALU, согласно следующим условиям:

1: 	Полуприцеп 3-осный, нераздвижной, односкатная ошиновка, Benalu Timberliner 13500 (спецификация в приложении)

Цена:	RUR 3 600 000,00 - за единицу, включая НДС 20% и утил.сбор (на клиента)

Сроки Поставки: 	в наличии

Гарантия: 	12 месяцев, согласно гарантийным условиям завода-изготовителя

Срок действия: 	это предложение действительно 14 дней

3-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП BENALU TIMBERLINER

ОДНОСКАТНАЯ ОШИНОВКА

| Размеры |
| --- |
| длина | 13 600 мм |
| ширина | 2 550 мм |
| высота до | 4 000 мм |
| межосевая база |  |
| - задняя тележка | 1 310 + 1 310 мм |
| внутренние размеры кузова |  |
| - длина | 13 500 мм |
| - ширина | 2 350 мм |
| - высота | 2 400 мм |
| приблизительный объем перевозимого груза, при коэффициенте 0,65 | 49 м3 |
| высота ССУ | 1300 мм |
| Весовые характеристики |
| снаряженная масса | 5 050 кг |
| предельно допустимая грузоподъемность, не более | 33 950 кг |
| предельно допустимая полная масса, не более | 39 000 кг |
| Рама |
| двутавровые балки из алюминия |  |
| Подвеска |
| пневматическая подвеска с управлением, уровневый клапан |  |
| подъем 1 и 3 осей |  |
| клапан поднятия/опускания с автоматическим сбросом высоты дорожного просвета |  |
| Оси |
| BPW |  |
| нагрузка на ось | до 9 000 кг |
| количество осей | 3 шт. |
| Шины |
| 6 шин (без запасного) размером | 385/65 R22,5 |
| производитель шин: | Bridgestone |
| Крылья |
| пластиковые крылья | 6 шт. |
| резиновые брызговики | 2 шт. |
| Тормозная система |
| 2-контурная система |  |
| пневморазъем | Евроразъем |
| система контроля устойчивости |  |
| стояночный тормоз |  |
| EBS, ABS |  |
| Электрика |
| рабочее напряжение 24 V |  |
| светодиодные задние фонари, установленные на заднем бампере |  |
| габаритные боковые огни |  |
| передние габаритные огни |  |
| 7-клеммные розетки и 15-клеммные |  |
| Шкворень |
| JOST | 2” |
| Защита |
| алюминиевая передняя защита кабины |  |
| Коники |
| стальные разборные коники Alucar XL3 | 6 шт. |
| крепление коников на раму |  |
| Крепление груза |
| лебедки с ремнями для крепления груза | 4 шт. |
| ремни, нагрузка на разрыв 5 т., длина 11 м, | 4 шт. |
| устройства быстрого ослабления натяжения ремней | 4 шт. |
| Окраска |
| стальные детали окрашены в черный цвет | RAL 9005 |
| Прочее |
| корзина для 2-х запасных колес |  |
| стальной задний бампер |  |
| механические опорные ноги |  |
| противооткатные башмаки | 2 шт. |
| инструментальный ящик | 1 шт. |
| алюминиевый пол во всю длину рамы |  |
| звуковой сигнал заднего хода |  |
| боковая алюминиевая защита |  |
| алюминиевый воздушный ресивер | 120 литров |
| индикатор нагрузки с манометром |  |
| подсветка номерного знака |  |

С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 - многоканальный
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru – наш сайт

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram

https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube