# Куда: г.

# Коммерческое предложение от 11.04.2019 г.

| ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ с БОРТОМ WIELTON NS 3 KB М2, 2019 г.в. Pама Грузовой отсек стальная конструкция из конструкционной стали, с повышенной прочностью S700 двухуровневые опорные ноги с грузоподъемностью: динамическая нагрузка 24 000 кг статическая нагрузка 50 000 кг плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем по нормам SAE, заменяемый, первое положение шкворня 1960 мм боковая антинаездная защита в соответствии с актуальными правилами UE задние противонаездные складные предохранители, в соответствии с актуальными правилами UE возможность перемещения стеллажных досок во время погрузки на крепления боковых отбоев пол из водостойкой фанеры, с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм - допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъёмной платформой – 7200 кг проушины для крепления груза – система SAFETY LOCK с 76 отверстиями к креплению на сторону дополнительные проушины для крепления груза внутри полуприцепа – 19 пар алюминиевые борта 600мм - без таможенных отверстий передвижные стойки с верхним креплением на роликах натяжка шторы задняя часть - возможность плавной натяжки передняя часть - натягивающая ножка с возможностью выстро сменить брезент передняя стенка, выполненная плитой повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 13 500 daN) две независимо передвигающиеся стороны брезента – укреплены, соответствуют требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 10 800 daN) задние двери, выполненные плитой повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 8 100 daN) крыша, независимо передвигающаяся на переднюю и заднюю часть полуприцепа привинчиваемые алюминиевые столбики между стойками 4 ряда деревянных досок высотой в 100 мм возможность переместить стеллажные доски во время погрузки на крепления боковых отбоев Шасси 3-осное SAF/BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг, пневмоподвеска, автоматически подъёмная первая ось с возможностью ручного управления подъём и спуск шасси при помощи клапана H-S Система торможения WABCO/HALDEX Электрическое оборудование соответствует требованиям ADR автоматическая регулировка тормозов антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” 24 v в соответствии с ECE и ADR, задние фары комплексные: светодиодные – LED: позиционные вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников освещение номерных знаков, (лампочки) габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) 2 подключительные и розетки EBS на передней стенке бес подключительных проводов | Покраска все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, покраска производится в автоматических камерах в RAL.... Цвет тента - Колеса Прочие элементы стальные диски шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL) 2 клина под колёса с креплением, инструментальный ящик с замком 2 передних крыла, 2 задних крыла с брызговиками входная алюминиевая лестница смонтирована в задней части кузова корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа резиновые отбои, помещены вдоль заднего края под запорным языком ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. СЕРТИФИКАЦИЯ: Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»). СЕРВИС: Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на сайте в Интернете www.Wielton.ru ГАРАНТИЯ: 2 года без лимита пробега. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. СЕРТИФИКАЦИЯ: Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»). СЕРВИС: Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на сайте в Интернете www.wielton.ru ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: А Внешняя длина mm 13 830 B Внутренняя длина платформы mm 13 622 C Внешняя ширина mm 2 550 D Ширина внутренняя платформы mm 2 480 D1 Ширина внутренняя между стойками mm 2 470 E Внешняя высота mm 4 000 F1 Внутренняя боковая высота mm 2 630 F2 Внутренняя высота (поперечина крыши) mm 2 725 G Колесная колея mm 2100 / 2040 H Межосевое расстояние mm 1 310 K Высота седла mm 1 145 L Высота платформы mm 1 250 M Расстановка: шип – средняя ось mm 6 670 Количество европоддонов шт 34 Допустимый полный вес kg 39 000 Собственный вес kg 6 290 (в ПТС 6670 кг.) Нагрузка на ось kg 3 x 9000 Нагрузка на седло kg 12 000 Объем кузова m3 92 Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства |
| --- | --- |
| ЦЕНА на условиях поставки DDP Москва, включая утилизационный сбор: |
| Цена Товара высота ССУ 1150 мм. за 1 шт. = 32 100 евро. |
| АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА: |
| г. Москва, Солнечногорск либо доставка до клиента, цена обсуждается. доставка до Новосибирска -100 000 руб., возможна бесплатная доставка |
| СРОК ПОСТАВКИ: |
| В наличии в г. Москва, предоплата 100%, при оплате через лизинговую компанию возможно резервирование минимальным авансом. |

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos