Куда:

Коммерческое предложение__от 20.09.2019 г.

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

MEGA MNW "LIGHT" ОБЪЁМ 42 м3

| ПРЕИМУЩЕСТВА низкая собственная масса низкая погрузочная высота кузов прямоугольной формы, изготовлен из алюминиевых панелей с повышенной стойкостью к износу внутренняя ширина кузова 2,44 м. позволяет установку европаллет при помощи автопогрузчика задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками армированный пвх тент с поверхностной плотностью 900 гр/м2 КОМПЛЕКТАЦИЯ подъемная ось с механизмом ILAS оцинкованная корзина для двух запасных колес замок фиксации кузова HYFIX ящик для инструментов с замком емкость для воды с краном и мыльницей манометр для контроля давления задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками усиление листами алюминия в зоне схода груза боковая алюминиевая противоподкатная защита буксирная проушина 2 клин-башмака армированный ПВХ тент с поверхностной плотностью 900 г/м2, сворачиваемый с направляющими («домики») 2 стяжные цепи кран регулировки уровня пола бампер задний складной с брызговиком аварийный треугольник, ключ для колес контурная отражательная полоса 3М ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ 1 год, без ограничения пробега. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ Увеличение высоты ССУ Сцепной шкворень 3 ½” JOST или SAF Предохранительный клапан (гидрозамедлитель) Дисковая тормозная система | КУЗОВ алюминиевый прямоугольного сечения, передний борт наклонный. Боковые борта изготовлены из износостойких алюминиевых панелей. Пол изготовлен из алюминиевого листа толщиной 7мм. Борта усилены в зоне схода груза листами алюминия толщиной 4мм. Задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками. Кузов имеет механический замок фиксации «HYFIX», предотвращающий вертикальные перемещения кузова при движении без груза. Передние верхние углы кузова дополнительно усилены стальными накладками. РАМА Сварная конструкция, изготовлена из шведской стали DOMEX высокой конструкционной прочности. ШАССИ три оси SAF-Intradrum, первая ось - подъемная с механизмом ILAS. Подвеска пневматическая с манометром для контроля давления и регулировкой по высоте (кран регулировки уровня пола COLAS). Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты JOST. Шкворень 2” JOST или SAF. Боковая противоподкатная защита – алюминиевая. Задний бампер-стальной. 6 полных пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо, диски-стальные, шины- 385/65R22,5 от ведущих европейских производителей. ПОКРАСКА все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным грунтом и окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы – графит RAL7016. Цвет кузова серый или рубин – фирменные, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из RAL каталога, при изготовлении техники под заказ. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА барабанная, с электронно-пневматической системой активной безопасности EBS KNORR. Автоматическая регулировка тормозов. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА гидроцилиндр PENTA/ВINOTTO/HYVA, верхнее крепление в виде проушины. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМАрабочее напряжение 24В, 2 х 7 полюсных разъема, без соединительных кабелей. Система освещения RUBBOLITE. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 42 куб.м.

Стоимость: 42150€*(евро) самовывозом из г. Брянск или из г. Москва,

Новорязанское шоссе, 13 (Люберцы)

Резервирование техники 10% от стоимости.

Доставка до Новосибирска 120 000 руб. с НДС,

10 рабочих дней с момента полной оплаты.

٭ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

**без учета веса следующего оборудования:

-оцинкованная корзина на 2 запасных колеса – 35 кг

-запасное колесо – 110 кг

-тентовая конструкция – 140 кг

Год выпуска: 2019.

Наличие: Срок поставки до Брянска 3-4 недели, цвет кузова на выбор.

.

видео подобного алюминиевого полуприцепа:

https://www.youtube.com/watch?v=KngBahcaxpM&list=PLrw39I_qGQmwhGPD4m1NJGB4JBw1jzy7e&index=8&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=KngBahcaxpM

https://www.youtube.com/watch?v=IpoVsvencJg

фото на нашем сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-alyuminievyy-mega-mnw-light-42-kub-m/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

# Text boxes

| Габаритная длина | mm | ≈10748 |
| --- | --- | --- |
| Габаритная ширина | mm | ≈2550 |
| Габаритная высота | mm | ≈3288 |
| Полная масса полуприцепа | kg | 40000 |
| Собственный вес | kg | ≈6000** |
| Нагрузка на 1-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 2-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 3-ю ось | kg | 9000 |
| Высота ССУ | mm | ≈1150 |
| Нагрузка на ССУ | kg | ≈13000 |
| Объем кузова | m3 | ≈42 |