Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам самосвальный полуприцеп NW 3 S 38 HP M4 (KONISCH).

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 3 S 38 HP M4 |
| --- | --- | --- |
| A Внешняя длина | мм | 10245 |
| B Внутренняя длина | мм | 8730 |
| M Внешняя ширина | мм | 2550 |
| N Внутренняя ширина | мм | 2372 |
| F Внешняя высота | мм | 3594 |
| E Внутренняя высота | мм | 1925 |
| K Высота седла | мм | 1320 |
| L Колёсная колея | мм | 2090 |
| D Расстояние шкворень – вторая ось | мм | 6120 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1360 |
| H Задний свес | мм | 1295 |
| I Высота пола | мм | 1576 |
| J Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки) | мм | 9917 |
| α Максимальный угол высыпки (разгрузки) | град. | ~49,7° |
| Шины | - | 445/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 51000 |
| Собственный вес | кг | 8320 |
| Нагрузка на ось | кг | техн. 11 000 |
| Нагрузка на седло | кг | техн. 18 000 |
| Кубатура | м3 | 38 |

1/ Все с допуском +/- 3%

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси

- 3-осное: оси SAF, нагрузка на ось до 11 000 кг

- сварная рама из конструкционной стали повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- клапан поднятия и опускания платформы H-S

- клапан спускания воздуха из подушек

- подъемная первая ось автоматическая с возможностью ручного управления

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- боковая защита соответствует норме 73 ЕСЕ

- логотип Wielton на раме полуприцепа

- складной задний стальной бампер, соответствующий норме 58 ЕСЕ, адаптирован для работы с асфальтоукладчиком

Кузов

- кузов выполнен из стали HB 450 толщиной 4,5mm, роботизированная сварка элементов кузова

- передняя и задняя стенки под наклоном 20˚

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- рабочая площадка на передней стенке кузова с лестницей со стороны водителя

- задний затвор – откидная створка с фиксаторами

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO с верхним креплением без возвратного клапана, спереди полуприцепа

- замок фиксации опущенного кузова Hifix

- тент плотностью 680 г/м2, сворачивающийся на бок

- балка, стягивающая борта

Тормозная система

- WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR

- антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Roll Stability System – „RSP”, „RSS” или „TRS”

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE и ADR

- задние фонари ASPOCK ECOLED II (full LED)

- динамический указатель поворота

- улучшенная видимость благодаря увеличенной площади поверхности стояночного и стоп-сигналов

- сменный рассеиватель устойчив к агрессивной среде и появлению царапин, легко монтируется и может использоваться для левой и правой стороны

- светоотражающие таблички

- 2 розетки для подключения и розетка EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

стальные диски шины GOODYEAR 445/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова RAL по выбору

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- бак для воды

- инструментальный ящик

- манометр

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram